## Slide 1: IoT for Live Concerts
Rossi Michelangelo
85376@studenti.unimore.it
A.A. 2022/23

## Slide 2: Smart Service
L’obiettivo è quello di creare un Service Audio/Luci smart per l’utilizzo durante eventi o concerti dal vivo.
In particolare è possibile gestire i diversi dispositivi (luci e amplificazioni) tramite una console collegata ai device tramite Wi-fi, Ethernet o altro, in grado di leggere i dati dai sensori, elaborarli e interagire con i diversi attuatori. Inoltre la console può agire autonomamente in caso di guasti o anomalie.

## Slide 3: Come funziona
I dispositivi controllati dalla centralina sono di due tipi: le luci e gli strumenti amplificati.
La console centrale riceve i dati dalla sensoristica (temperatura dei fari, decibel emessi dai singoli strumenti, consumi energetici) e può interagire con gli attuatori (accendere e spegnere i device, regolare il volume degli strumenti, regolare luminosità e il colore delle luci). Questo perché ogni dispositivo è identificato da un ID univoco tramite cui accedere alla risorse.
Qualora si rilevasse una temperatura troppo elevata di un faro, o uno strumento che emettesse troppi decibel, la console provvede automaticamente a regolare rispettivamente la luminosità e il volume.
Inoltre vengono raccolti i dati sui consumi energetici totali, la media delle temperature dei fari e dei decibel emessi dagli strumenti musicali.

## Slide 4: L’implementazione
Avendo a che fare con uno scenario ‘constrained’, in cui i dispositivi hanno bassa capacità computazionale; dovendo inoltre gestire richieste e risposte, il protocollo ottimale è CoAP.
Il codice è in grado di emulare diversi dispositivi di entrambi i tipi, la quantità è facilmente scalabile in base alle necessità dell’evento.

## Slide 5: La struttura
SMART INSTRUMENT:
Ogni strumento musicale è dotato di:
Sensore di rumorosità;
Sensore di consumo energetico;
Attuatore ON/OFF;
Attuatore di regolazione del volume;
SMART LIGHT:
Ogni faro è dotato di:
Sensore di temperatura;
Sensore di consumo energetico;
Attuatore ON/OFF
Attuatore per la regolazione della luminosità;
Attuatore per la regolazione del colore;

## Slide 6: Il modello
Smart Service
Smart Instrument
Smart Light
rt = iot.sensor.acoustic
If = core.s
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.sensor.energy
If = core.s
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.actuator.switch
If = core.a
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.sensor.energy
If = core.s
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.sensor.temperature
If = core.s
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.actuator.switch
If = core.a
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.actuator.brightness
If = core.a
ct = text/plain + senml+json
CoAP
Acoustic sensor
Energy sensor
Volume actuator
rt = iot.actuator.color
If = core.a
ct = text/plain + senml+json
rt = iot.actuator.volume
If = core.a
ct = text/plain + senml+json
Switch ON/OFF
Temperature sensor
Switch ON/OFF
Brightness actuator
Color actuator
Energy sensor

## Slide 7: CoAP risorse e risposte
Field | Unit
Value | Double
Unit | String
Timestamp | Long
Sensor version | String
Acoustic Sensor
/acoustic
{
"bn":"dipi:iot:2066e68f-d4a0-4d43-b894-a58261f54e5a:acoustic",
"bver":0.1,
"u":"dB",
"v":78.48103139041474,
"t":1705702170736
}
SenML+Json
CoAP attuatori e richieste
Field | Unit
Brightness | Integer
Timestamp | Long
Brightness actuator
PUT
Body: value of brightness
Result: change brightness
POST
Body: Empty
Result: increase brightness by 10
/brightness